  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	Назив и опис добра	Назив произвођача и земља порекла	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	-Мotorna kosa - trimer / *Karakteristike: / *snaga: 44,0 до 44,3 cm3 / 2,1 до 2,2 кw / 2,9 до 3,0 кs / *nivo zvučnog pritiska 98 do 100 db / *vrednost vibracije 1,6 do 1,8 m/s² / *antivibracioni sistem 4-tačke / * multifuncinalna drška, Elasto Start / *uprtač / (Motorna kosa FS 450 STIHL или одговарајуће)		Ком	3
2.	-Мotorna kosa - trimer / *Каrakteristikе: / *Zapremina : 30,8 cm3 / *izlazna snaga: 1,3/1,8 Kw/KS / *težina: 6,3 kg / * drška za dve ruke / *nivo snage zvuka 109 dB / *vrednost vibracije 4,9 do 2,8 m/s2 / * multifuncinalna drška / *uprtač / (Motorna kosa FS 120 STIHL или одговарајуће)		Ком	2
3.	- Duvač lišća / *Каrakteristike: / -Zapremina (cm³) : 27,2 / -Težina (kg) : 4,4 / -Motor : 2 mix / -Jačina duvanja (N) : 15 / -Maksimalni protok vazduha (m³/h) : 810 / -Antivibracioni sistem / -Elasto Start / -Okrugla /ravna mlaznica / ( Duvač lišća Proizvođač Stihl, model: BG 86 или одговарајуће )	Ком	1
4.	Benzinska kosačica или одговарајуће / *Karakteristike: širina košenja 58 cm kućište inox brzina (od – do) 1.8 do 2.4 km/h visina košenja 40-90 mm oznaka motora honda model motora GCV 190 radna zapremina(cmm) 189 težina 86 (model F-550 HURRICANE proizvođač VARI или одговарајуће)	Ком	1
5.	Benzinska kosačica *Karakteristike: dimenzije(DxSxV) 1637x585x970mm širina košenja 53 cm visina sečenja 19/29/41/54/67/80mm kućište presovani čelik(elektroforeziran) prečnik noža napred/pozadi 200/200mm model motora GCV 160 tip motora 4-taktni,jednocilindrični,OHC radna zapremina 160ccm nominalna snaga motora 2.7/2850 kw/o/min zapremina rezervoara 0.9 l zapremina ulja 0.55 l autonomija rada oko 19 h pogon 1 brzina brzina kretanja 0.91 m/s zapremina sakupljač 61 l (HONDA HRG 536 VKE или одговарајуће)	Ком	2
Укупна вредност без ПДВ-а
ПДВ_ %
Укупна вредност са ПДВ-ом

Упутство:
Понуђачи треба да попуне образац структуре понуђене цене тако што ће:
- У колону III уписати назив произвођача и земљу порекла,
- У колону VI уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а у динарима за траженe позицијe,
- У колону VII уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за тражене позиције,
- У колону VIII уписати укупну вредност без ПДВ-а у динарима за тражене позиције,
- У колону IX уписати укупну вредност са ПДВ-ом у динарима за тражене позиције,
- У ствку „Укупна вредност без ПДВ-а“ је потребно унети укупну вредност, тражене позиције без ПДВ-а,
- У ставку „Порез на додату вредност“ је потребно унети укупну вредност пореза на додату вредност у динарима за тражене позиције,
- У ставку „Укупна вредност са ПДВ-ом“ је потребно унети укупну вредност са
обрачунатим порезом на додату вредност.