III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ И СЛ.

I) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС

Предмет: Техничке карактеристике пољопривредних машина

Редни / број	Тачан назив робе - / услуге (кат.бр.)	Јед.мере	количина
	Dodatak Freza za tlo / -Za provetravanje i kultivisanje zemljišta / -Radna širina uključujući i zaštitu: 22cm / -Ukupna dužina:100cm / -Težina:4.1kg / (dodatak za FS-120)	kom	2
	Motornе makaze za šišanje žive ograde / *Karakteristike: / -Zapremina: 22,7 cm³ / -Snaga: 0,7 kw/ 1,0 ks / -Težina: 5,8 kg / -Dužina sečiva 75 cm. , antivibracioni sistem , dugovečni sistem filtera za vazduh, dvostrano naoštreni noževi, okretna multifunkcionalna drška, pričvršćena zaštita od posekotina, stop taster. / ( HS 45 STIHL )	kom	2
	- Duvač lišća / *Каrakteristike: / -Zapremina (cm³) : 27,2 / -Težina (kg) : 4,4 / -Motor : 2 mix / -Jačina duvanja (N) : 15 / -Maksimalni protok vazduha (m³/h) : 810 / -Antivibracioni sistem / -Elasto Start / -Okrugla /ravna mlaznica / ( Duvač lišća Proizvođač Stihl, model: BG 50)	kom	2
	Motokultivator / *Каrakteristike: / motor 4- stroke OHV / model motora GP160 / zapremina motora (cc) 160-170 / snaga motora kW / rpm 3,4 /3.600 / neto obrtni momenat Nm / rpm 10,3 /2.500 / kapacitet rezervoara goriva (l) 2,4 / kapacitet rezervoara ulja (l) 0,58 / maksimalna dubina obrade 32 cm / maksimalna radna širina 90 cm / dimenzije (LxWxH (mm)) 1500 x 837 x 980 / težina (kg) 50-60 / ( Kopačica HONDA FG320)	kom	1

Важно: Понуђач је дужан да уз понуду достави и техничке спецификације траженог добра, на сопственом обрасцу који је дужан да потпише и овери печатом.
Понуђач потписом потврђује да је упознат са техничким карактеристикама (спецификацијама) за јавну набавку добара и осталим условима, као и да ће исте у целости испунити.
Добрo којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оргиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

II) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Понуђена добра морају одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама захтеваним према обрасцу структуре понуђене цене, техничком спецификацијом и конкурсном документацијом. Добављач је обавезан да уговорена добра упакује и заштити од оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и магацинске манипулације. Транспорт предметних добара обезбеђује добављач. Добављач је обавезан да испоручена добра преда Купцу неоштећена и у исправном стању.

III) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

IV) РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од пријема писаног захтева наручиоца.

V) МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Место испоруке је магацин купца - Магацин Колубара Услуга, Ибарски пут бб, Шопић, 11550 Лазаревац. Пријем предметних добара врши се сваког радног дана од 07:30 до 14:00 часова.